## Slide 1
55
GUÍA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS

## Slide 2: INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
56
Conjunto de acciones propias de la arqueología que garantizan el adecuado registro y conservación de un bien arqueológico (MDCyT- Reglamentación de Autorizaciones 020/2018). Sólo podrá realizarse después de emitirse nota de conformidad de diagnóstico arqueológico por parte de la UDAM y com- prende de forma enunciativa y no indicativa las siguientes actividades:
Excavación en unidades.
Excavación en área. Análisis de materiales.
Traslado de un bien arqueológico.
Enmallado.
Trabajos de conservación. Trabajos de mimetización.

## Slide 3: PRINCIPALES AMENAZAS AL PATRIMONIO
57
Saqueo y tráfico ilícito.
Abandono y deterioro natural.
Urbanización descontrolada. Guerras y conflictos.
Cambio climático.

## Slide 4: LIMPIEZA
58
CONTROL DE FLORA
CONTROL DE FAUNA
COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
INFORMACIÓN DE VISITANTES
ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS

## Slide 5
59
LIMPIEZA
Lugar | Quién y qué hace | Tiempo | Herramientas
En áreas comunes y de servicios: plazas, caminos, áreas de concentraciones de visitantes | Barrer la basura, tierras y hojas. Limpiar canaletas, drenajes y conductos de agua, evitando su acumulación Personal de Servicio. | Diariamente | Escobas Rastrillos Carretillas
En estructuras arqueológicas se debe dar una limpieza en sus escalinatas, basamento muros y capas de protección. | Barrer la basura, tierra y hojas bajo la dirección de un arqueólogo | Cuando sea necesario | Escobas Rastrillos Carretillas
En elementos de revoque, pintura mural y piedras con relieve | Limpiar superficialmente con una brocha de pelo muy suave, bajo la dirección de un arqueólogo | Cuando sea necesario | Brocha de pelo suave y natural

## Slide 6
60
CONTROL DE FLORA
Lugar | Quién y qué hace | Tiempo | Herramientas
Áreas comunes y de servicios como ser plazas, caminos, áreas de concentraciones de visitantes | Esta actividad se puede realizar con podadoras, si la hierba no está muy crecida, o bien con una segadora, hoz o machete si la hierba está alta. Personal de Servicio | Cada quince días | Hoz Machete Tijeras de jardinería Carretilla Escoba de jardinería Rastrillos Esponja y cepillos de raíz
En estructuras arqueológicas, escalinatas, basamentos, muros, subestructuras y pilastras |  | Cada quince días | 
En pinturas murales y otros elementos decorativos delicados no realizar el control de flora |  |  | 

## Slide 7
61
CONTROL DE FAUNA
Lugar | Quién y qué hace | Tiempo | Herramientas
En los elementos de protección como cubiertas y techos | Se debe colocar una tela de malla fina en los vanos | Anualmente | Escaleras Martillos Taladros
En áreas comunes: plazas, caminos, áreas de concentraciones de visitantes. | Los huecos muy grandes donde hay faltantes de piedras deben reintegrarse con piedras similares a las originales. Personal de Servicio. | Anualmente | Herramientas de Albañilería
En las estructuras arqueológicas. Una vez retirado los nidos deberá ser reportado al arqueólogo responsable. | Es necesario que entre las coyunturas de piedras, revoques y muros no existan aperturas, resquicios o rajaduras. Si existen se debe tapar con piedras, mezcla o barro según su patrón constructivo. Supervisión de arqueólogo o conservador | Mensualmente | Para fumigación interior usar guantes, bata, mascarilla contra vapores orgánicos, gorro y lentes de protección. La cal en polvo puede usarse para ahuyentar plagas de insectos.

## Slide 8: COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMNETOS DE PROTECCIÓN
62
Lugar | Quién y qué hace | Tiempo | Herramientas
En cubiertas y techos. En áreas comunes, plazas, caminos, áreas concentradas de visitantes | En techos y cubiertas que tengan algunas fracturas, hay que reemplazar la cubierta, o en caso de fisuras pequeñas se deberá sellar con material o pegamentos impermeabilizantes. Personal de Servicio. | Cuando aparezcan daños y cada cuatro meses | Espátula Balde Pintura Brocha Pato
Se puede restringir el paso si hubiere riesgo de accidentes o se comprometa la integridad del patrimonio. En las estructuras arqueológicas. | En la delimitación las vallas o rejas, podrán realizarse de acuerdo a la zona definida como arqueológica. Supervisión de un Arqueólogo | Cuando aparezcan daños y cada cuatro meses | Clavos, tornillos, brocha, guantes, cubetas, ropa de trabajo, alambre de amarre, pinzas y alicates.

## Slide 9
63
INFORMACIÓN DE VISITANTES
Lugar | Quién y qué hace | Tiempo | Herramientas
 | En el sitio arqueológico se debe prever la elaboración y/o explicación de un guión informativo que incluye señalética de circulación y restricciones | Permanente | 
 | Es necesario revisar las cédulas de información y limpiarlas | Permanente | Brocha y material de limpieza
 | Es necesaria la participación de custodios, vigilantes, encargados administrativos y todo personal que trabaje para el sitio. | Permanente | 

## Slide 10
64