## Slide 1: GUÍA DE TRABAJOS DE EMERGENCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL
43

## Slide 2: Identificación de tipos de daños
44
Las características arquitectónicas: el tipo de tejado, la antigüedad de los cimientos, el tamaño de las ven- tanas y muchos otros factores, hacen del edificio un lugar único y a veces vulnerable en el caso de una emergencia.
Se deberán tener en cuenta los siguientes tipos de daños.
Incendios y otros daños relacionados con calor
Pueden ser el resultado de la oxidación rápida de casi todos los tipos de objetos culturales y podría destruirlos.
El humo de un incendio puede, en cuestión de segundos, cubrir con hollín las paredes, los pisos y demás objetos.
Daños causados por el agua
Puede ser consecuencia de lluvias torrenciales, inundaciones, averías de cañerías, incendios y otras situaciones de emergencia.
El agua puede deformar, partir y pudrir la madera y demás materiales orgánicos u oxidar, enmohecer, corroer o deteriorar, en forma general, aquellos objetos que tengan metal. El agua disuelve también los pigmentos y puede depositar combustibles y productos químicos en las obras de arte, lo que puede ocasionar daños secundarios.

## Slide 3
45
Fallas estructurales
Las cañerías de agua, cloacas y las líneas de electricidad y de combustible pueden romperse cuando ocurre alguna falla estructural, y producir daños causados por el agua, los productos químicos o, in- cluso, incendios. Los bienes culturales podrían sufrir daños, e incluso ser destruidos, si el edificio sufriera algún daño.
Daños por productos químicos
Este tipo de daños puede ser causado por el humo, vertido de productos químicos, avería de conduc- tos de combustible y contenedores de almacenamiento, así como por una serie de acontecimientos afines que generalmente se conocen como accidentes industriales o de materiales peligrosos.
Los productos químicos pueden corroer, disolver, debilitar o manchar los objetos. También se pueden producir daños secundarios como consecuencia de algún desastre natural, tal como un terremoto.
Impacto humano
La manipulación de obras de arte mojadas, cubiertas con hollín o dañadas puede provocar otros problemas. Se deberá emprender una evacuación únicamente como último recurso, y no se deberá realizar sin tener en cuenta la forma en que se trasladarán y guardarán los objetos de arte.
Los trabajadores deberán estar capacitados para manejar los objetos de manera adecuada. Se de- berá tener en cuenta también la posibilidad de que los miembros del personal sufran accidentes y lesiones durante una emergencia.
GUIA DE CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA
MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
N O R M A T I V A

## Slide 4: Medidas inmediatas luego de la emergencia
46
Luego de la emergencia, estas actividades servirán para mitigar los daños, por ejemplo: alejar los materiales inflamables de las fuentes de calor que estén en el interior del edificio y cortar las ramas secas que haya en el exterior del edificio para prevenir algún desastre. Es importante adoptar las siguientes medidas:
Establecer una vía jerárquica. Asignar responsabilidades básicas al personal, si lo hubiera, o a los miembros de la familia; por ejemplo, quién se encarga de la evacuación, quién está a cargo de adquirir los suministros de emergencia. Preparar una lista de estos puestos, las personas designadas y sus números de teléfono particulares y direcciones.
Mantener el orden y la limpieza. Cerciorarse de que todas las áreas (pasillos, oficinas, armarios de de- pósito) no estén abarrotadas o atestadas de cosas que pudieran provocar un incendio. Usar el sentido común, mantener las colecciones alejadas del piso en los almacenes o depósitos y los objetos frágiles lejos de los bordes de los anaqueles.
Dirigir una campaña de limpieza. Eliminar todos los desechos innecesarios que haya alrededor del edificio, limpiar las canaletas y desagües, etc.
Recopilar números y direcciones de emergencia. Dar a conocer los números de teléfono de emergencia y, con el permiso del personal, sus direcciones, así como también los números de teléfono de los bomberos y la policía.
Acopiar suministros o provisiones. Identificar qué suministros disponibles pueden usarse en emergen- cias, como por ejemplo extintores de incendio, equipos para primeros auxilios, comestibles, linternas, artículos de papelería, carros para transporte manual, radios que funcionen con pilas, cámaras, palas, trapeadores, escobas, bolsas de polietileno, palancas, maderas y cubos.

## Slide 5
47
Preparar los registros o archivos. Realizar copias de los documentos importantes (planos del edificio, expedientes del personal y de la administración, inventarios de las colecciones, etc.) y guardarlos en algún lugar fuera de la institución. Recuerde que podría ser necesario tener acceso a ellos en un plazo de veinticuatro horas.
Confeccionar listas de contactos. Recopilar una lista de fuentes locales de suministros y servicios que podrían ser necesarios durante una emergencia, como por ejemplo un almacén o depósito para la colección, si fuera necesario trasladarla. Incluir nombres, direcciones y números de teléfono de los con- tratistas del edificio, si es que la institución los haya empleado recientemente.
Compilar hojas de datos. Crear descripciones detalladas de las tareas que estén específicamente relacionadas con una emergencia, como por ejemplo el encendido del generador de emergencia o el apagado de la entrada de gas, agua y electricidad.
Duplicar las llaves. Hacer copias de las llaves necesarias y guardarlas en un lugar seguro y separado.
GUIA DE CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA
MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
N O R M A T I V A

## Slide 6: Rescate de elementos arquitectónicos
48
Luego de una emergencia, puede resultar que solo quede recuperar los elementos arquitectónicos, para lo cual se deberá realizar un proyecto que contemple los siguientes aspectos:
Antecedentes históricos.
Descripción urbano-arquitectónica.
Valoración arquitectónica y patrimonial.
Matriz de diagnóstico del estado de conservación.
Trabajo en sitio para proceder a tomar los datos de relevamiento y estudios de este inmueble, se ejecutó en primera instancia los siguientes aspectos:
Inspección general al inmueble.
Valoración del estado de conservación.
Pruebas de laboratorio de las estratigrafías de muros.
Prospección de pintura mural.
Registro fotográfico del inmueble interior exterior.
Levantamiento dimensional de sus espacios.
Descripción técnica de los ambientes.
Ficha de valoración

## Slide 7
49
Propuesta de recuperación de elementos arquitectónicos.
Metodología de intervención del diagnóstico del inmueble.
Criterio integral de recuperación los elementos arquitectónicos.
Cada uno los elementos arquitectónicos, contará con su ficha técnica respectiva, en la que se desarrollará información referida a su ubicación exacta del inmueble, planimetría y proceso del tipo de intervención (Ficha de valoración y normativa de intervención de elementos arquitectónicos).
GUIA DE CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA
MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
N O R M A T I V A

## Slide 8: Procesos de recuperación
50
El objetivo de la recuperación es minimizar posteriores daños a los bienes muebles coleccionables y por ende no remedian daños.
Recuperación de colecciones, recuperación de los sistemas de datos y telecomunicaciones, recupe- ración de las instalaciones.
Se debe verificar la integridad estructural y no estructural de los edificios, el funcionamiento de los siste- mas mecánicos, eléctricos y de plomería, así como las telecomunicaciones (según el lugar).
La evaluación incluirá paredes de edificios y estructuras sólidas, además del tejado o cubierta, ana- queles bien sujetos.
La documentación de los daños físicos es un aspecto crítico, no solo para salvar y conservar los edificios históricos, sino para reclamar el seguro, se debe realizar la documentación por escrito como respaldo.
Para movilizar obras de arte es necesario que cada trabajador o voluntario reciba capacitación sobre aspectos básicos del manejo de obras de arte durante una emergencia.
Existen algunas reglas básicas que se debe seguir en estos casos: No mover un objeto salvo que sea muy necesario, No dejar objetos en el piso, transporte el objeto con la mayor comodidad posible, en una escultura es necesario transportar siempre de la base, identifique un lugar seguro para la evacuación de las piezas de colección.

## Slide 9
51
No mover las piezas de colección a menos que sea sumamente necesario.
Proteger los objetos contra otros daños.
Cuando se disponga de un lugar seguro, separar los objetos dañados de los que estén intactos y tratar de mantener las condiciones ambientales que había antes de la emergencia.
Embolsar o envolver con cuidado los objetos húmedos que estén hechos de materiales orgánicos con material plástico y guardarlos en un lugar fresco. Realizar inspecciones diarias para comprobar si ha crecido moho, si se formó moho abrir la bolsa para dejar que el aire seque el objeto.
Colocar las pinturas mojadas o dañadas, en posición horizontal, cara arriba, apoyadas en las esquinas para procurar que haya circulación de aire debajo de ellas.
Envolver los libros mojados o intercalar papel encerado o papel para productos congelados y secarlos con un flujo de aire adecuado.
Secar rápidamente los objetos de metal, vidrio o cerámica que estén mojados. Limpiar ligeramente con paños o trapos que estén limpios y secos.
Tocar lo menos posible aquellos objetos dañados por el humo, chamuscados, carbonizados o con tierra endurecida.

## Slide 10: Procesos de recuperación
52
Identificar la forma de documentación de las partes dañadas, los objetos de colección y demás bienes, por medio de fotografías, videos o informes escritos.
Identificación de especialistas que se consultarán.
Identificar quien se ocupará de manipular los objetos, proporcionar instrucciones para su manipulación. Describir el proceso de inventario para todos los objetos procesados.
Describir la forma en que se presentarán y supervisarán los voluntarios, proporcionar hojas de funciones que cumplirán.
Generar un plan de acción con cronograma y presupuesto si el caso lo requiere.

## Slide 11: RESCATE DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
53
PROCESO | DIAGNÓSTICO
Antecedentes históricos | Inspección general del Inmueble
Descripción Arquitectónica | Valoración del Estado de conservación
Valoración Arquitectónica y Patrimonial | Pruebas de valoración de las estratigrafías de muros
Matriz de diagnóstico de Estado de conservación | Prospección de Pintura Mural
 | Registro fotográfico del inmueble interior exterior
 | Levantamiento dimensional de sus espacios
 | Descripción técnica de los ambientes
 | Ficha de valoración: Propuesta de recuperación de elementos arquitectónicos Metodología de intervención de diagnóstico del inmueble Criterio integral de recuperación de los elementos arquitectónicos
Cada elemento arquitectónico contará con su ficha técnica respectiva, el cual contendrá información sobre su ubicación, planimetría y proceso del tipo de intervención (Ministerio de Culturas y Turismo, 2018).

## Slide 12
54